## Slide 1: SLAM en activité au LAAS : SEGKIT/SEGLOC
Historique
Principe général
Algorithme
Performances
Limitations
Conclusion

## Slide 2: Historique
1991 : Thèse de Philippe Moutarlier (encadrée par Raja) -> YAKA
Nomadic : Intégration dans l’interface de contrôle de robot -> SEGKIT
  ré-écriture + localisation en mouvement (transformée odométrique + dé-corrélation)
Mars 1999 : intégration sur les robots Dili, H2 et H2bis -> module SEGLOC.
  Ajout du mode “tracking” (ie, prise en compte de l’odométrie probabiliste)

## Slide 3: L’approche en mots clefs
Primitives : segments
Identification : motifs de segments
Fusion par Kalman (sans corrélation)
Hypothèses multiples
Maîtrise de la complexité grâce à :
  calcul de carte d’aspect
  stratégie de groupement angulaire
Maîtrise de la dynamique grâce à :
  Estimation probabiliste de la position
  Transformation du repère odométrique

## Slide 4: Principe général

## Slide 5: Principe général : construction des hypothèses
1 appariement -> 1 hypothèse d’orientation
2 appariements -> 1 hypothèse de position
2+n appariements -> renforcement + affinement
de l’hypothèse de position

## Slide 6: Difficultés
Imprécision (mesures, segments)
Combinatoire (nombreux segments)
Ambiguités (segments à angles droits)
  en particulier en absence de prédiction
Dynamique (robot en mouvement)
+ temps réel (!= Yaka)

## Slide 7: Algorithme
1/ segmentation
2/ prédiction position (tracking)
3/ carte d’aspect (tracking)
4/ groupement angulaire
5/ construction d’hypothèses
6/ sélection d’une hypothèse
7/ mise à jour de la carte
8/ calcul transformation odométrique

## Slide 8: Algo : 1/ segmentation
Moindre carré
+ Kalman pour l’incertitude
points isolés perdus
pas de caractérisation des extrémités

## Slide 9: Algo : 2/ prédiction position
(Po, Vo)t0
t0
Mode tracking uniquement
Prédiction probabiliste
carte
odo
(Ps, Vs)t0
(Po, Vo)t1
t1
t2
(Ps, Vst) t1 ?

## Slide 10: Algo : 3/ carte d’aspect
Prédiction des segments visibles
Optionnel
Réduction combinatoire
Calcul exact !?

## Slide 11: Algo : 4/ groupement angulaire
Chaque couple d’appariements -> 1 hypothèse position
Combinatoire importante
Partitionnement des appariements en groupe angulairement compatibles
1
2
3
b
c
a
Angle 0 90 180 270
(b,1) (c,1) (a,1) (b,2)
(c,2) (a,2) (b,3) (c,3)
(a,3)

## Slide 12: Algo : 4/ groupement angulaire
2 méthodes :
  Kalman (distance de mahalanobis)
  partionnement de l’histogramme
angle
nb
0 90 180 270
g1
g2
g3
g4
g5
g6

## Slide 13: Algo : 5/ construction hypothèses
Pour chaque groupe angulaire
  Pour chaque couple d’appariement non-parallèle
    Construction d’une hypothèse
      Pour chaque appariement du groupe
        Renforcement de l’hypothèse avec Kalman : distance mahalanobis sur droite porteuse (orientation + distance), fusion

## Slide 14: Algo : 6/ sélection hypothèse
1. Si tracking : compatibilité avec position estimée
2. Heuristique : la plus grande longueur appariée cumulée (ie, meilleur recouvrement des segments)
L1
L2
L3
L = L1 +L2 +L3

## Slide 15: Algo : 7/ Mise à jour de la carte
Si mise à jour de la carte
  Fusion segments appariés
  Ajout nouveaux segments

## Slide 16: Algo : 8/ Calcul correction odo
La position corrigée est déjà caduque lorsqu’elle est calculée
Calcul de l’erreur sur le repère odo.
carte
odo
T
T-1

## Slide 17: Exemple : la carte

## Slide 18: Exemple : carte d’aspect

## Slide 19: Exemple : segments acquis

## Slide 20: Exemple : appariements

## Slide 21: Exemple : localisation

## Slide 22: Performances
Tracking :
  15ms à 100ms sur rantanplan
  Sur 1647 localisations :
    1192 localisations complètes
    347 localisations partielles
    108 échecs (attention : robot pas perdu)

## Slide 23: Limitations : 1/ construction carte
Non-corrélation :
  correction locale, pas de propagations
  difficulté de re-bouclage dans la carte
-> Nebot ? (partitionnement environnement +
propagation « batch »)

## Slide 24: Limitations : 2/ sélection hypothèse
Pas de confiance dans l’hypothèse !
Cause d’erreurs en absence de prédiction (ie, hors tracking)

## Slide 25: Limitation : sélection hypothèse
-> nombreux critères de qualité. Eg :
  nombre de segments appariés
  proportion de segments non-appariés
  angle apparié cumulé
  vitesses du robot lors de l’acquisition
-> classification bonne/mauvaise + score de qualité (ie, de confiance)
  bayésienne
  plus proche voisin
+ maintenir hypothèses parallèles
A = A1 +A2 +A3
A1
A2
A3

## Slide 26: Limitations : 3/ incertitudes peu réalistes
Gestion des incertitudes :
  Erreurs exclusivement sur la position des points-laser
  Obtention de précisions irréalistes lors de tirs sur place
  -> du à la non-corrélation ?
  -> Pas de relocalisation à l’arrêt

## Slide 27: Limitations : 4/ critère d’appariement
Appariement par droite porteuse
(angle OK mais distance pas significative !)
a1
a2
S2
S1
d1
d2

## Slide 28: Conclusion
Marche bien en tracking.
Peut-on résorber les limitations ?
    non-corrélation -> bouclage carte
    pas de confiance dans les hypothèses
Cela présente-t-il un intérêt ?
Faut-il revoir complètement l’approche ?